## Slide 1
计算机学院，网络空间安全学院
董前琨
qiankund@nankai.edu.cn
Verilog程序设计

## Slide 2: Verilog 语句（一）
赋值语句
块语句
编译预处理语句
条件语句
循环语句
结构说明语句

## Slide 3: 语句
赋值语句 | 连续赋值语句
 | 过程赋值语句
块语句 | begin_end语句
 | fork_join语句
条件语句 | if_else语句
 | case语句
循环语句 | forever语句
 | repeat语句
 | while语句
 | for语句
结构说明语句 | initial语句
 | always语句
 | task语句
 | function语句
编译预处理语句 | ‘define语句
 | ‘include语句
 | ‘timescale语句

## Slide 4: 语句之赋值语句和块语句
6.1 赋值语句
分为两类：
（1）连续赋值语句——assign语句，用于对wire型变量赋值，是描述 组合逻辑最常用的方法之一。
[例] assign c=a&b; //a、b、c均为wire型变量
（2）过程赋值语句——用于对reg型变量赋值，有两种方式：
  非阻塞（non-blocking)赋值方式：
赋值符号为<=，如 b <= a ；
  阻塞（blocking)赋值方式：
赋值符号为=，如 b = a ；

## Slide 5: 语句之赋值语句和块语句
6.2 非阻塞赋值与阻塞赋值的区别
1. 非阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b <= a ;
c <= b;
end
clk
DFF
c
D
Q
D
Q
a
b
DFF
非阻塞赋值在块结束时才完成赋值操作！
注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

## Slide 6: 语句之赋值语句和块语句
2. 阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b;
end
阻塞赋值在该语句结束时就完成赋值操作！
clk
DFF
c
D
Q
a
b
注：在一个块语句中，如果有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，就像被阻塞了一样，因此称为阻塞赋值方式。
这里c的值与b的值一样 ！

## Slide 7: 语句之赋值语句和块语句
  非阻塞（non-blocking)赋值方式 ( b<= a)：
    b的值被赋成新值a的操作, 并不是立刻完成的，而是在块结束时才完成；
    块内的多条赋值语句在块结束时同时赋值；
    硬件有对应的电路。
  阻塞（blocking)赋值方式 ( b = a)：
    b的值立刻被赋成新值a；
    完成该赋值语句后才能执行下一句的操作；
    硬件没有对应的电路，因而综合结果未知。
非阻塞赋值与阻塞赋值方式的主要区别
建议在初学时只使用一种方式，不要混用！
建议在可综合风格的模块中使用非阻塞赋值！

## Slide 8: 语句之赋值语句和块语句
6.3 块语句
用来将两条或多条语句组合在一起，使其在格式上更像一条语句，以增加程序的可读性。
块语句：
  begin_end语句——标识顺序执行的语句
特点：
块内的语句是顺序执行的；
每条语句的延迟时间是相对于前一条语句的仿真时间而言的；
直到最后一条语句执行完，程序流程控制才跳出该顺序块。

## Slide 9: 语句之赋值语句和块语句
begin
语句1；
语句2；
…
语句n；
end
begin：块名
块内声明语句；
语句1；
语句2；
…
语句n；
end
注：块内声明语句可以是参数声明、reg型变量声明、integer型变量声明、real型变量声明语句。
或
顺序块的格式

## Slide 10: 语句之赋值语句和块语句
  [例1]begin
b = a ;
c = b; //c的值为a的值
end
[例2]begin
b = a ;
#10 c = b; //在两条赋值语句间延迟10个时间单位
end
注：这里标识符“#”表示延迟；
在模块调用中“#”表示参数的传递

## Slide 11
  [例3]用顺序块和延迟控制组合产生一个时序波形。
  parameter d = 50；
  reg[7:0] r；
  begin //由一系列延迟产生的波形
# d r = ’ h35 ；
# d r = ’ hE2 ；
# d r = ’ h00 ；
# d r = ’ hF7 ；
# d –> end_wave； //触发事件end_wave
end
注：每条语句的延迟时间d是相对于前一条语句的仿真时间而言的！

## Slide 12: 语句之赋值语句和块语句
2. 并行块
用fork_join标识的块
  块内的语句是同时执行的；
  块内每条语句的延迟时间是相对于程序流程控制进入到块内时的仿真时间而言的；
  延迟时间用于给赋值语句提供时序；
  当按时间排序在最后的语句执行完或一个disable语句执行时，程序流程控制跳出该并行块。

## Slide 13: 语句之赋值语句和块语句
fork
语句1；
语句2；
…
语句n；
join
fork：块名
块内声明语句；
语句1；
语句2；
…
语句n；
join
或
注：块内声明语句可以是参数声明、reg型变量声明、integer型变量声明、real型变量声明语句、 time型变量声明语句和事件（event）说明语句。
并行块的格式

## Slide 14: 语句之赋值语句和块语句
  [例4]用并行块和延迟控制组合产生一个时序波形。
  reg[7:0] r；
  fork //由一系列延迟产生的波形
# 50 r = ’ h35 ；
# 100 r = ’ hE2 ；
# 150 r = ’ h00 ；
# 200 r = ’ hF7 ；
# 250 –> end_wave； //触发事件end_wave
join
注：在fork_join块内，各条语句不必按顺序给出！但为增加可读性，最好按被执行的顺序书写！

## Slide 15: 编译预处理语句
‵define语句
‵include语句
‵timescale语句

## Slide 16: 编译预处理语句
‵define 标志符（即宏名）字符串（即宏内容）
[例] ‵define IN ina+inb+inc+ind
宏展开——在编译预处理时将宏名替换为字符串的过程。
“编译预处理”是Verilog HDL编译系统的一个组成部分。编译预处理语句以西文符号“‵”开头——注意，不是单引号“’”！
在编译时，编译系统先对编译预处理语句进行预处理，然后将处理结果和源程序一起进行编译。
一、‵define语句
宏定义语句——用一个指定的标志符（即宏名）来代表一个字符串（即宏内容）

## Slide 17: 编译预处理语句
宏名可以用大写字母，也可用小写字母表示；但建议用大写字母，以与变量名相区别。
‵define语句可以写在模块定义的外面或里面。宏名的有效范围为定义命令之后到源文件结束。
在引用已定义的宏名时，必须在其前面加上符号“‵ ” ！
使用宏名代替一个字符串，可简化书写，便于记忆，易于修改。
预处理时只是将程序中的宏名替换为字符串，不管含义是否正确。只有在编译宏展开后的源程序时才报错。
宏名和宏内容必须在同一行中进行声明！
关于宏定义的说明
宏定义的作用：
  以一个简单的名字代替一个长的字符串或复杂表达式；
  以一个有含义的名字代替没有含义的数字和符号。

## Slide 18: 编译预处理语句
[例] module test;
reg a,b,c,d,e,out;
‵define expression a + b + c + d;
assign out = ‵expression + e;
……
经过宏展开后，assign语句为:
assign out = a + b + c + d; + e; //出现语法错误！
宏定义不是Verilog HDL语句，不必在行末加分号！
如果加了分号，会连分号一起置换！
错误！

## Slide 19: 编译预处理语句
  [例] module test;
reg a,b,c;
wire out;
‵define aa a + b
‵define cc c +‵aa //引用已定义的宏名‵aa 来定义宏cc
assign out = ‵cc;
……
  经过宏展开后， assign语句为:
assign out = c + a + b;
在进行宏定义时，可引用已定义的宏名，实现层层置换。

## Slide 20: 编译预处理语句
二、‵include语句
文件包含语句——一个源文件可将另一个源文件的全部内容包含进来。
‵include “文件”
预处理后
‵include “file2.v”
A
file1.v
B
file2.v
A
B
file1.v
将file2.v中全部内容复制插入到‵include “file2.v”命令出现的地方

## Slide 21: 编译预处理语句
避免程序设计人员的重复劳动！不必将源代码复制到自己的另一源文件中，使源文件显得简洁。
（1）可以将一些常用的宏定义命令或任务（task）组成一个文件，然后用‵include语句将该文件包含到自己的另一源文件中，相当于将工业上的标准元件拿来使用。
（2）当某几个源文件经常需要被其他源文件调用时，则在其他源文件中用‵include语句将所需源文件包含进来。
使用‵include语句的好处

## Slide 22: 编译预处理语句
[例] 用‵include语句设计16位加法器
adder模块
位拼接
改变被引用模块adder中的参数size为my_size

## Slide 23: 编译预处理语句
一个‵include语句只能指定一个被包含的文件；若要包含n个文件，需用n个‵include语句。
‵include语句可出现在源程序的任何地方。被包含的文件若与包含文件不在同一子目录下，必须指明其路径！
‵include “aaa.v” “bbb.v” //非法！
‵include “parts/count.v” //合法！
‵include “aaa.v”
‵include “bbb.v” //合法！
关于文件包含的说明

## Slide 24: 编译预处理语句
可将多个‵include语句写在一行；在该行中，只可出现空格和注释行。
文件包含允许嵌套。
‵include “aaa.v” ‵include “bbb.v” //合法！
‵include “file2.v”
……
……
……
file1.v
‵include “filev”
……
……
……
file2.v
(不包含‵include 命令)
……
……
……
filev

## Slide 25: 编译预处理语句
三、‵timescale语句
时间尺度语句——用于定义跟在该命令后模块的时间单位和时间精度。
‵timescale <时间单位> / <时间精度>
  时间单位——用于定义模块中仿真时间和延迟时间的基准单位；
  时间精度——用来声明该模块的仿真时间和延迟时间的精确程度。
  在同一程序设计里，可以包含采用不同时间单位的模块。此时用最小的时间精度值决定仿真的时间单位。

## Slide 26: 编译预处理语句
时间精度至少要和时间单位一样精确，时间精度值不能大于时间单位值！
在‵timescale语句中，用来说明时间单位和时间精度参量值的数字必须是整数。
其有效数字为1、10、100；
单位为秒（s）、毫秒（ms）、微秒（us）、纳秒（ns）、皮秒（ps）、毫皮秒（fs）。
‵timescale 1ps / 1ns // 非法！
‵timescale 1ns / 1ps // 合法！

## Slide 27: 编译预处理语句
  [例] ‵timescale语句应用举例。
  ‵timescale 10ns / 1ns //时间单位为10ns，时间精度为1ns
  ……
  reg sel;
initial
begin
#10 sel = 0; // 在10ns10时刻，sel变量被赋值为0
#10 sel = 1; // 在10ns20时刻，sel变量被赋值为1
end
……

## Slide 28
作业5
请自行设计一个模块，完成统计32位2进制数0和1出现的次数
要求：雨课堂提交作业
文件名，邮件主题名：学号_姓名_作业5.doc/pdf
截至时间：下次上课之前（周三下午16：00之前）